## Slide 1
설비 스케줄링 · 강화학습 적용
Bulk-Fill 강화학습 기반
반도체 설비 스케줄링 모델
MDP 모델 정의(State · Action · Reward)와
테스트 데이터 기반 알고리즘 KPI 비교 · 효과성 검증
Project pjt_scheduling
2026

## Slide 2
CONTENTS
목차
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
02
01
문제 정의 및 시스템 구조
스케줄링 과제 · 전환 비용 · 모듈 아키텍처와 구조적 강점
02
Bulk-Fill MDP 모델 정의
State · Action · Reward 상세(항목별 예시) · 마스킹 · 블록 점유 메커니즘
03
보상 산출 로직 예시
입력 JSON · 보상 항목별 상세(8p) · 스텝별 SAR · 누적 간트
04
알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
테스트 데이터 기반 정량 비교 · 학습 모델 효과 입증

## Slide 3
01 문제 정의 및 시스템 구조
스케줄링 과제와 전환(Conversion) 비용
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
03
설비가 유휴 상태가 될 때마다 어떤 제품·공정(PPK·OPER)을 투입할지 결정하는 순차적 의사결정 문제입니다.
핵심 난점
▪ 제품 전환마다 셋업 손실 LOT_CD/TEMP가 바뀌면 전환(conversion) 시간이 발생해 그만큼 가동 시간이 사라집니다.
▪ 계획·재공·설비 제약 동시 고려 계획량, 가용 재공(WIP), 설비-제품 적합성, 동시 가공 공구(tool) 한도를 함께 만족해야 합니다.
▪ 근시안적 1매 배정의 한계 유휴 설비에 1캐리어씩만 배정하면 같은 셋업을 길게 이어가지 못해 전환이 잦아집니다.
전환 비용의 정량적 의미
처리시간 = 전환시간 = 60분, 가동 8시간 기준
전환 1회 = 캐리어 1개 손실
설비당 8캐리어 처리 가능 → 전환 n회 시 (8 − n)개
전환 비용이 생산 수량 손실로 직접 환산되므로, 전환 최소화가 곧 처리량 극대화로 이어집니다.
설계 목표 재공이 충분하면 takt에 맞춰 균등 생산하고, 편중되면 몰린 공정에 집중하되 불필요한 전환은 회피

## Slide 4
01 문제 정의 및 시스템 구조
모듈 아키텍처 — 데이터에서 추론·시각화까지
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
04
data/loader
데이터 적재·전처리
Oracle·JSON → env_data
(arrange·plan·flow·tool)
simulation
이산사건 시뮬레이터
DES 엔진·상태/보상
LOT·EQP 규칙 배정
env
Gym 환경
SchedulingEnv
BulkFillEnv(마스킹)
agent
정책·휴리스틱
PPO(학습)
Min-Progress·Earliest-ST
inference
추론·결과 출력
스케줄·KPI·전환계획
output.json / DB
config.py
환경 축(O·P·K)·보상 가중치·경로 설정
api · frontend
FastAPI + React 대시보드 · 간트/KPI 시각화
benchmark
직관형 검증 데이터셋(CONV_BENCH) 생성·평가
models
PPO 체크포인트(rl · bulkfill 분리 저장)
설계 포인트
정책(RL)은 (PPK, OPER) 버킷 선택에만 집중하고, LOT·EQP 세부 배정과 이산사건 무결성은 시뮬레이터 규칙이 보장합니다. 행동 공간을 작게 유지해 학습이 안정적이며, 시뮬레이터·환경·정책이 느슨하게 결합되어 휴리스틱과 동일 조건에서 비교할 수 있습니다.

## Slide 5
01 문제 정의 및 시스템 구조
구조적 특징과 강점
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
05
이산사건 시뮬레이션 기반
설비 배정 즉시 busy 전환·종료 이벤트로 진행하는 DES로 실제 라인 동작에 부합하는 일정·전환을 재현합니다.
벌크 점유(Bulk-Fill) 행동
정책이 (버킷 + 블록 크기)를 함께 선택해 같은 셋업으로 N캐리어를 연속 점유 → 전환 빈도를 구조적으로 억제합니다.
행동 마스킹(MaskablePPO)
유효하지 않은 (PPK·OPER)·블록 크기는 마스크로 차단해 무효 행동 탐색을 제거하고 학습 효율을 높입니다.
계획·재공 적응형 보상
고정 계획이 아닌 달성가능 상한(achievable) 기준 takt를 추종해 재공 한계 내에서만 페이싱합니다.
전환 비용의 정량 모델링
전환 1회=설비 가동 손실로 환산해 회피가능 전환에 추가 패널티를 부여, 불필요한 셋업 변경을 억제합니다.
동일 조건 알고리즘 비교
PPO·휴리스틱이 같은 시뮬레이터·KPI로 평가되어 효과를 객관적으로 검증할 수 있습니다.
요약
작은 행동 공간 · 마스킹 · 벌크 점유를 결합해 전환을 줄이면서 계획을 추종하도록 설계했으며, 이산사건 시뮬레이터 위에서 휴리스틱과 1:1로 비교 가능한 검증 체계를 갖췄습니다.

## Slide 6
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
강화학습 의사결정 구조 (MDP) 개요
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
06
매 유휴 설비 결정 시점을 1 스텝으로 보고, 상태(State) → 행동(Action) → 보상(Reward) 순환으로 정책을 학습합니다.
정책 (Agent)
MaskablePPO
환경 (Environment)
이산사건 시뮬레이터
행동 a : (버킷, 블록크기)
상태 s′ · 보상 r
State (관측)
1,814차원 벡터
전역 6 + 버킷 O×P×K×12 + 설비 4 + 맥락 4
Action (행동)
MultiDiscrete([O·P, L])
투입할 (PPK·OPER) 버킷 + 블록 크기 레벨 4단계
Reward (보상)
전환·페이싱·벌크 합산
전환 회피 + takt 추종 + 큰 블록 점유 유도

## Slide 7
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State — 관측 공간 정의
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
07
관측은 [0,1]로 정규화된 906차원 Box 벡터 입니다. (O=3, P=10, K=5 기준 — 버킷 채널: PPK×OPER 10개 + PPK×OPER×MODEL 4개)
obs_dim = 6 (전역) + O×P×10 + O×P×K×4 (버킷) = 906
전역 상태 (Global)
6 차원
경과시간 · 잔여 takt여유 · 재공 소진율 · 계획 달성률 · 전환대기 설비 비율 · 공구 가동률
버킷 특징 (Bucket)
900 차원
(OPER×PPK) 10채널(모델 무관) + (OPER×PPK×MODEL) 4채널(모델별): WIP비중·takt·urgency·달성가능·투영커버·소진시간 / ST·전환·공구·회피가능
다음 2개 State 블록을 항목별 상세(채널 정의·실측 산출식 값)로 설명합니다. 버킷 채널이 전환 회피·페이싱 판단의 근거가 됩니다.

## Slide 8
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 항목 — 전역 상태 (Global) (obs[0:6])
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
08
쉬운 설명
라인 전체 상황 — 시간·takt 여유·재공·계획·전환·공구를 6개 숫자로 요약합니다.
핵심 목적 (필요성)
정책이 "지금 몇 시쯤인지, 얼마나 급한지"를 전역적으로 파악하게 합니다.
인덱스
이름
의미
실측치 (Step 1)
obs[0]
time_norm
시뮬 경과 비율 (0=시작, 1=종료)
min(0/480, 1) = 0.0
obs[1]
takt_margin
남은 horizon 여유 (1→여유 많음)
= 1.0
obs[2]
remaining_lots
미배정 재공 비율 (↓=소진)
= 1.0
obs[3]
plan_progress
전체 계획 달성률
min(0/24, 1) = 0.0
obs[4]
conv_idle_ratio
셋업 바꾸느라 대기 중인 설비 비율
= 0.0
obs[5]
tool_util
tool cap 포화 정도
= 0.0
전역 모니터링 메트릭스 (인포그래픽)
1. 시뮬레이션 경과 시간 (time_norm) min(t / sim_end, 1)
65% (t=936 / 1440)
2. 납기 시간 마진 (takt_margin) (soft_cutoff − t) / soft_cutoff
35% (남은 시간 여유 35%)
3. 전체 계획 달성률 (plan_progress) Σ완료 / Σ계획
55% (생산 달성 55%)
4. 공구 가동 사용률 (tool_util) utilization
45% (동시 점유 공구 45%)

## Slide 9
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 항목 — 버킷 특징 (Bucket) (obs[6 : 6 + O×P×10 + O×P×K×4])
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
09
쉬운 설명
(OPER×PPK) 격자마다 10채널(모델 무관) + (OPER×PPK×MODEL) 격자마다 4채널(모델별) — "이 버킷을 지금 잡으면 시급·전환·중복인가"를 알려줍니다.
핵심 목적 (필요성)
보상(페이싱·중복커버·전환) 판단의 근거가 되는 핵심 특징입니다.
인덱스
이름
의미
실측치 (Step 1)
ch0-1
wip_비중
재공이 이 버킷에 얼마나 몰려있나 (전체 대비 / 같은 제품 대비)
0.0857 / 0.0968
ch2-3
prev/post_takt
상류(이전공정)·하류(다음공정) 기준 요구 속도 — 수요 vs 설비capa 중 더 빠듯한 쪽
0.0 / 0.02
ch4
self_st
이 (PPK×OPER×MODEL) per-wafer 처리시간(정규화)
1.0
ch5
ch6-7
plan_urgency
wip_lot_cd / wip_temp
남은 계획 대비 시간 압박
이 버킷의 LOT_CD·TEMP 인코딩 (셋업 식별, needs_conversion 판단 재료)
0.0023
1.0 / 0.0
ch8
needs_conversion
이 버킷 잡으면 셋업 변경?
1.0
ch9
tool_can_assign
tool cap 통과 여부
1.0
ch10
achievable_ratio
재공 한도 내 달성 가능한 상한 비율
1.0
ch11
projected_cover_ratio
중복 커버 신호 — 클수록 다른 설비가 이미 커버 중(회피 유도)
0.72
ch12
ch13
starve_time_norm
avoidable_frac
안전재공 소진 시간 (몇 시간 후 재공이 말라 안전재공이 사라지는지)
이 버킷 잡을 때 전환이 회피 가능한 정도 (needs_conversion=1일 때만)
1.0
0.619
버킷 구조 — PPK×OPER 격자(10채널) + MODEL별 하위채널(4채널)
핵심 제약 조건 및 케이스별 산식
▪ 가공 속도(self_st) : st_per_wafer / max_st (모델별 가공속도)
▪ 셋업 전환(needs_conversion) : 1 [lot_cd 또는 temp 상이] (1회당 패널티)
▪ 공구 포화(tool_can_assign) : 1 [net capa 잔여] (부족 시 배정 차단)
▪ 달성 목표(achievable_ratio) : min(계획, 완료+상류WIP) / 계획
▪ 안전재공 소진(starve_time_norm) : wip / (현재capa - 상류capa) / T_avail
▪ 회피가능 전환(avoidable_frac) : conversion_avoidable_fraction(현재 EQP, 이 버킷) (needs_conversion=1일 때만)
이 버킷
PPK×OPER 격자 — 10채널 (모델 무관)
MODEL A (self_st·needs_conversion·tool_can_assign·avoidable_frac)
MODEL B (self_st·needs_conversion·tool_can_assign·avoidable_frac)
MODEL C (self_st·needs_conversion·tool_can_assign·avoidable_frac)
MODEL별 하위채널 — 4채널

## Slide 10
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State — 다장비 동시 비교 (t=120분, 3대 설비 실측)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
10
쉬운 설명 같은 시각에 3대 설비가 차례로 판단을 내릴 때, 설비마다 State 값이 실제로 다르게 계산됩니다.
공통 전역값 (3대 동일) time_norm=0.25, takt_margin=0.75, conv_idle_ratio=0.0, tool_util=0.0
항목
산식
EQP001 (Step 10)
EQP002 (Step 8)
EQP003 (Step 9)
배정 결정 (참고)
이번 스텝에서 고른 PPK·OPER
PPK001·OPER001
PPK002·OPER001
PPK003·OPER001
remaining_lots
min(|lot_pool| / 초기 LOT수, 1)
0.75
0.833
0.792
plan_progress
min(produced / total_plan, 1)
0.375
0.292
0.333
needs_conversion
1[현재 EQP에서 이 버킷 LOT_CD/TEMP로 전환 필요]
0.0
1.0
1.0
avoidable_frac
conversion_avoidable_fraction(현재 EQP, 이 버킷)
0.0
1.0
1.0
reward (이 결정)
8항목 보상 합
0.83
0.83
0.83
이 시점까지 누적 배정 EQP001: 4건, EQP002: 3건, EQP003: 3건 — 대칭 벤치(SYM_3x3)에서 설비마다 전담 제품을 반복 배정받는 모습.

## Slide 11
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 완전 해설 — MINI-A 예시 데이터셋
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
11
위 값은 실제 SYM_3x3 트레이스가 아니라 산식 계산 과정을 보여주기 위한 가상 예시 데이터셋(MINI-A)입니다. 이후 슬라이드의 모든 대입 계산은 이 데이터셋을 그대로 사용합니다.
설비
EQP001: OPER001·OPER002 가능, 세팅 A, busy (free_at=320)
EQP002: OPER001·OPER002 가능, 세팅 B, idle (free_at=120) — 지금 결정 대상(current_eqp)
EQP003: OPER002만 가능, 세팅 A, busy (free_at=400)
제품·공정
PPK001: OPER001→OPER002 (세팅 LOT_CD=A, TEMP=없음), PPK002: OPER001만 사용(계획 없음)
계획/완료
(PPK001,OPER002) 목표 60장, 완료 10장 · 가공시간 OPER001=2분/장, OPER002=5분/장
WIP(대기재공)
(PPK001,OPER001)=140장, (PPK001,OPER002)=15장, (PPK002,OPER001)=20장 → 합계 175장
배정 설비수
OPER001=2대(EQP001,EQP002), OPER002=3대(EQP001,EQP002,EQP003)
시각
t=120분, sim_end=soft_cutoff=480분 → T_avail=max(480-120,1)=360분, wf_unit=1
직전 배정
EQP003이 PPK001 · OPER002 · 세팅A를 배정받음
인덱스맵
PPK{PPK002:0,PPK001:1}(P=10) · OPER{OPER001:0,OPER002:1}(O=3) · EQP{EQP001:0,EQP002:1,EQP003:2} · LOT_CD{B:0,A:1}(n_lc=2)
기타
lot_pool=25/초기40, tool_tracker.utilization()=0.4(가정) — 이 둘은 별도 헬퍼/클래스 내부라 예시값으로 표기

## Slide 12
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — obs[0] time_norm · obs[1] takt_margin
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
12
전역 (Global) (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
time_norm = 0.25 / takt_margin = 0.75
해석 sim_end과 soft_cutoff을 같은 값(480)으로 두면 takt_margin ≈ 1-time_norm 처럼 보이지만, 두 값이 실제로 다르면(예: sim_end=600) 이 관계는 깨진다 — 서로 다른 변수임에 유의.
Case B (clip 발동) t=500분(> sim_end=480)이면 time_norm=min(500/480,1)=1.0으로 saturate — min()이 왜 필요한지 보여주는 경계 케이스.
1
2
3
time_norm = min(120/480, 1)
0.25
takt_margin = min(max(480-120,0)/480, 1)
0.75
입력
current_time=120
sim_end=480
soft_cutoff=480
time_norm
current_time/sim_end
=
120/480
=
0.25
takt_margin
(soft_cutoff−t)/soft_cutoff
=
360/480
=
0.75

## Slide 13
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — obs[2] remaining_lots · obs[3] plan_progress
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
전역 (Global) (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
1
2
3
입력
lot_pool=25
initial_lot_count=40
produced=10
total_plan=60
remaining_lots
lot_pool/initial_lot_count
=
25/40
=
0.625
plan_progress
produced/total_plan
=
10/60
=
0.1667
MINI-A 대입 계산 — 공급/소비 흐름 대조
Case A 지금(t=120분) — 초반, 재공 풀 여유
초기 LOT 풀
40장 투입
미배정 LOT 풀
25장 남음
설비에 배정
누적 15장 배정
remaining_lots = 25/40 = 0.625 (풀 62.5% 남음)
min(len(lot_pool)/initial_lot_count, 1) = min(25/40,1)
Case B 반대 상황 — 하루 막바지(t=440분), 풀 고갈 임박
초기 LOT 풀
40장 투입
미배정 LOT 풀
3장 남음
설비에 배정
누적 37장 배정
remaining_lots = 3/40 = 0.075 (풀 92.5% 소진)
같은 산식이라도 시각(t)에 따라 0.625→0.075로 계속 줄어드는 '소진형' 지표임

## Slide 14
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — obs[4] conv_idle_ratio · obs[5] tool_util
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
14
전역 (Global) (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
conv_idle_ratio = 0.0 / tool_util = 0.4
해석 rem>0 조건 때문에 '방금 막 idle된' 설비는 카운트되지 않는다 — 진짜 전환 buffer 중인 설비만 잡음.
Case B (반대 상황) EQP002가 idle인데 free_at=150(t=120보다 뒤, 아직 전환 buffer 중)이면 rem=30>0 → conv_eqps=1 → conv_idle_ratio=1/3=0.33 (전환대기 잡힘).
1
2
3
4
conv_idle_ratio = 0/3
0.00
tool_util = min(0.4, 1)
0.40
설비 순회
EQP001:busy
EQP002:idle,free_at=t
EQP003:busy
조건 판정
rem>0 & idle & prev_lot_cd≠∅
→
conv_eqps=0
conv_idle_ratio
conv_eqps/n_eqp
=
0/3
=
0.0
tool_util
tool_tracker.utilization()
=
0.4

## Slide 15
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch0 wip_ratio_total · ch1 wip_ratio_ppk
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
15
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
ch0 = 0.0857 / ch1 = 0.0968
해석 분모가 다르다: ch0은 '팹 전체 WIP', ch1은 '같은 PPK001 안에서의 WIP' — 같은 wip_q라도 두 관점을 동시에 준다.
Case B (반대 상황) 이 버킷에 재공이 전혀 없다면(wip_q=0) ch0=ch1=0.0 — '분모가 다르다'는 특징이 사라지고 둘 다 0으로 겹치는 케이스.
1
2
3
4
wip_ratio_total = 15/175
0.086
wip_ratio_ppk = 15/155
0.097
WIP 집계
wip_po[P1,O2]=15
ppk_wip[P1]=155
total_wip=175
분모 산출
total_wip
=
175
ppk_total
=
155
wip_ratio_total
wip_q/total_wip
=
15/175
=
0.0857
wip_ratio_ppk
wip_q/ppk_total
=
15/155
=
0.0968

## Slide 16
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch2 prev_takt · ch3 post_takt
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
버킷 (Bucket) — OPER001 vs OPER002 버킷 비교 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
1
2
3
4
eff_takt 정의
max(demand_takt,cap_takt)
×
wf_unit
인접 공정 산출
eff_takt(OPER001)=1
eff_takt(OPER002)=7.2
정규화 기준
T_avail×wf_unit
=
max_takt=360
prev/post_takt
eff_takt(인접)/max_takt
→
0.0~0.02
MINI-A 대입 계산 — 공급/소비 흐름 대조
Case A OPER002 — 수요가 설비능력보다 빠듯함(수요-병목)
설비능력(cap_takt)
1.67분/carrier
eff_takt = max(...)
7.2분/carrier
계획요구(demand_takt)
7.2분/carrier
demand_takt(7.2) > cap_takt(1.67) → 수요가 더 빠듯 → eff_takt=7.2 채택
eff_takt=max(demand_takt,cap_takt)·wf_unit ; post_takt=eff_takt/360
Case B 반대 상황 — 계획이 널널해 설비능력이 병목(설비-병목)
설비능력(cap_takt)
1.67분/carrier
eff_takt = max(...)
1.67분/carrier
계획요구(demand_takt)
0.3분/carrier(가정)
demand_takt(0.3) < cap_takt(1.67) → 설비능력이 병목 → eff_takt=1.67 채택
q_plan이 아주 크면(예:1200장) demand_takt=360/1200=0.3으로 역전됨

## Slide 17
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch4 self_st
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
17
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
self_st (ch4) = 1.0
해석 이 예시에서 OPER002가 가장 느린 공정이라 정규화 최댓값과 같아져 1.0 — 극단값 예시.
Case B (반대 상황) 가장 빠른 공정(OPER001, st=2분/장) 기준이면 self_st=2/5=0.4 — 1.0(최댓값)이 아니라 여유 있는 공정의 낮은 값도 존재.
1
2
3
self_st (ch4) = 5분/장 ÷ max_arrange_st(5)
1.00
가공 속도
st_per_wafer=5분/장
정규화 기준
max_arrange_st
=
5
self_st
5/5
=
1.0

## Slide 18
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch5 plan_urgency
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
18
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
plan_urgency (ch5) = 0.0023
해석 T_avail이 분모라서, 시간이 줄면(예: T_avail=30) 같은 gap=50이어도 urgency=min((50/30)/60,1)=0.0278로 12배 뜀.
Case B (반대 상황) 마감이 임박해 T_avail=30분이면 같은 gap=50이어도 urgency=min((50/30)/60,1)=0.0278로 12배 뜀 — 시간이 급할수록 값이 커짐.
1
2
3
plan_urgency (ch5) = min((50/360)/60, 1)
0.0023
잔여량
plan_qty=60
completed=10
→
gap=50
시간 압박 산출
(gap/T_avail)/plan_qty
plan_urgency
(50/360)/60
=
0.0023

## Slide 19
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch6 wip_lot_cd · ch7 wip_temp
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
19
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
wip_lot_cd (ch6) = 1.0 / wip_temp (ch7) = 0.0
해석 ch7의 0.0은 'TEMP 조건이 아예 없다'는 뜻이지, 오류나 결측이 아니다 — encode_normalized(None,...)의 정상 동작.
Case B (반대 상황) TEMP 조건이 있는 공정이라면(temp_idx={T1:0,T2:1}) tp_enc=encode('T2')=1/(2-1)=1.0 — ch7=0.0은 'TEMP 미사용'일 때만 나오는 특수 케이스.
1
2
3
wip_lot_cd (ch6) = 1/(2-1)
1.00
wip_temp (ch7) = encode(None) → 0
0.00
버킷 속성
lc="A"
tp=None
lot_cd 인코딩
encode(A), n_lc=2
=
1/(2−1)
=
1.0
temp 인코딩
encode(None), n_tp=1
=
0.0

## Slide 20
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch8 needs_conversion · ch9 tool_can_assign
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
20
버킷 (Bucket) — current_eqp=EQP002 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
needs_conversion (ch8) = 1.0 / tool_can_assign (ch9) = 1.0
해석 이 두 채널은 current_eqp가 속한 (op,model) 한 칸에만 기록되고, 나머지 칸은 0으로 남는다.
Case B (반대 상황) current_eqp의 prev_lot_cd가 이 버킷과 이미 같다면(A=A) would_need_conversion=False → needs_conversion=0.0 (전환 없이 바로 배정 가능).
1
2
3
4
needs_conversion (ch8) = would_need_conversion → True
YES (1.0)
tool_can_assign (ch9) = not swap 또는 can_assign
YES (1.0)
소속 판정
current_eqp∈(op,model)
→
True
전환 필요 판정
would_need_conversion(EQP002,"A")
=
True
needs_conversion
→
ch8=1.0
공구 배정 판정
¬needs_tool_swap ∨ can_assign
=
ch9=1.0

## Slide 21
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch10 achievable_ratio
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
1
2
3
도달 가능량
reachable=자기(15)+상류(140)
=
155
상한 계산
min(plan_qty,done+reachable)
=
min(60,165)
=
60
achievable_ratio
60/60
=
1.0
MINI-A 대입 계산 — 공급/소비 흐름 대조
Case A 상류(OPER001) 재공 140장 — 넉넉함
상류 WIP
140장
도달가능 재공
done10+reachable155
계획 목표
60장
achievable_ratio = min(60,165)/60 = 1.0 (계획 전량 달성 가능)
achievable_ratio = min(plan_qty, done+reachable)/plan_qty
Case B 반대 상황 — 상류 재공이 20장뿐이라면
상류 WIP
20장(가정)
도달가능 재공
done10+reachable35
계획 목표
60장
achievable_ratio = min(60,45)/60 = 0.75 (상류 부족으로 75% 상한 캡)
상류가 못 따라오면 achievable_ratio<1 → 이 버킷에 더 배정해도 소용없다는 신호

## Slide 22
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch11 projected_cover_ratio
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
1
2
3
4
필요량 산출
max(achievable_qty−done,1)
=
need=50
타 설비 탐색
EQP003: prev_prod=P1,prev_oper=O2 일치
커버량 산출
remaining/st
=
360/5
=
cov=72
projected_cover_ratio
min(72/50,2)/2
=
0.72
MINI-A 대입 계산 — 공급/소비 흐름 대조
Case A 다른 설비(EQP003)가 이미 이 버킷을 덮는 중
타 설비 투영생산
EQP003: 72장
남은 필요량
need=50장
cover/need
min(72/50,2)/2
projected_cover_ratio = 0.72 (이미 덮임 → 지금 설비는 회피 권장)
min(cov/need,2)/2 — 1에 가까울수록 '중복 배정' 위험
Case B 반대 상황 — 커버 중인 다른 설비가 전혀 없다면
타 설비 투영생산
0장(가정)
남은 필요량
need=50장
cover/need
min(0/50,2)/2
projected_cover_ratio = 0.0 (아무도 안 덮음 → 지금 배정이 안전)
cov=0이면 비율도 0 — 회피 신호 없이 바로 배정해도 됨

## Slide 23
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch12 starve_time_norm
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
버킷 (Bucket) — (PPK001, OPER002) 기준 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
1
2
3
소비 속도
Σ(1/st) 현재공정
=
3×(1/5)
=
0.6
공급 속도
Σ(1/st) 선행공정
=
2×(1/2)
=
1.0
비교·결과
consume≤supply
→
1.0
MINI-A 대입 계산 — 공급/소비 흐름 대조
Case A 실제 MINI-A — 공급(1.0)이 소비(0.6)보다 빠름
상류 공급
supply 1.0매/분
재공(WIP)
15장 → 안 마름
이 공정 소비
consume 0.6매/분
supply≥consume → starve_time_norm = 1.0 (소진 없음, 안전)
consume≤supply 이면 재공이 계속 채워지므로 else 분기(=1.0) 적용
Case B 반대 상황 — 소비(1.0)가 공급(0.6)보다 빠르면
상류 공급
supply 0.6매/분
재공(WIP)
15장 → 37.5분 후 0
이 공정 소비
consume 1.0매/분
net=0.4/분 → starve_time=15/0.4=37.5분 → norm=min(37.5/360,1)=0.10
consume>supply 이면 net_rate로 재공이 줄어 T_avail 내 소진 위험(0에 가까움=위험)

## Slide 24
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
State 산식 해설 — ch13 avoidable_frac (α)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
24
버킷 (Bucket) — avoidable_frac(ch13) 상세 (simulation/simulator.py)
계산 흐름도
MINI-A 대입 계산
needs_conversion (ch8) = 1.0 / avoidable_frac (ch13) = 0.619
해석 α=0.619 → 이 전환의 62%는 다른 설비가 대신 커버 가능했다는 뜻 → 실제로 전환을 감행하면 avoidable_conversion = -8.0×0.619 ≈ -4.95 페널티.
Case B (반대 상황) 대체 가능한 다른 설비가 전혀 없다면(alt_cap=0) coverage_frac=0 — α는 short_run_frac만으로 결정되고, 짧게 돌고 끝나는 상황이면 α가 1.0까지 치솟아 '회피 불가능한 전환'이 됨.
1
2
3
4
5
수요 vs 대체 capa (매)
demand
155
alt_cap (EQP001+EQP003)
96
coverage_frac = min(96/155, 1)
0.619
α = avoidable_frac = max(0.619, short_run_frac=0)
0.619
수요 산출
140(O1)+15(O2)
=
demand=155
대체 capa 산출
EQP001:160/2=80
EQP003:80/5=16
→
alt_cap=96
coverage_frac
96/155
=
0.619
short_run_frac
여유 충분
→
short_run_frac=0
α (avoidable_frac)
max(0.619,0)
=
α=0.619

## Slide 25
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
Action — 행동 공간과 블록 점유 메커니즘
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
25
action = MultiDiscrete( [ O×P 버킷 , L 블록크기 레벨 ] )
① 버킷 선택 (O×P)
투입할 (PPK·OPER) 조합을 선택합니다. LOT과 EQP는 우선순위 규칙으로 자동 배정되어 행동 차원을 줄입니다.
② 블록 크기 레벨 (L=4)
같은 셋업으로 연속 점유할 캐리어 수를 takt 예산 분율로 결정합니다. 레벨↑ → 더 큰 블록.
블록 점유(Masked Replay) 동작 순서
1
블록 시작
버킷·크기 선택
N 산출, 1캐리어 배정
remaining = N−1
2
블록 진행
같은 설비의 다음
결정은 같은 버킷으로
강제(마스킹) 재생
3
블록 종료
remaining=0 또는
재공·계획·공구 소진
→ 블록 해제
4
상한 규칙
N ≤ min(takt예산,
가용 WIP, 잔여 계획)
공구는 매 캐리어 검사
효과 이산사건 무결성을 깨지 않으면서도 한 번의 결정으로 "같은 셋업 N캐리어 연속"을 실현 → 전환 횟수를 근본적으로 감소
쉬운 설명
한 번의 결정으로 버킷(무엇을)과 블록크기(몇 개 연속)를 함께 고릅니다.
핵심 목적 (필요성)
행동 차원을 줄이면서 같은 셋업을 크게 묶어 전환 횟수를 근본적으로 줄입니다.

## Slide 26
02 Bulk-Fill MDP 모델 정의
Reward — 보상 항목과 가중치
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
26
쉬운 설명
스텝마다 8개 보상 항목의 가중합을 계산해 ±10으로 클리핑합니다.
핵심 목적 (필요성)
무엇이 좋고 나쁜 행동인지 정책이 정량적으로 학습하도록 인센티브를 설계합니다.
보상 항목
가중치
전환 패널티 w_conversion
셋업(LOT_CD/TEMP) 변경마다 부과
-10.0
회피가능 전환 w_avoidable_conversion
다른 무전환 설비가 커버 가능한 전환에 추가 부과
-8.0
페이싱 w_pacing
달성가능 상한 기준 takt에 가까울수록 +
+2.5
동일 셋업 연속 w_same_setup
직전과 제품·공정 동일 + 재공 잔존 시 +
+1.0
블록 크기 보너스 w_bulk_block_bonus
큰 블록으로 커밋할수록 + (takt예산 대비)
+3.0
전용 오용 패널티 w_dedication_misuse
전용 설비가 유휴인데 범용 설비가 대신 잡으면 −
-4.0
중복 커버 패널티 w_redundant_cover
이미 충분히 커버된 버킷을 또 잡으면 −
-5.0
보상 가중치 비교 (인포그래픽)
-10
0
+10
전환 패널티
-10.0
회피가능 전환
-8.0
페이싱
+2.5
동일 셋업 연속
+1.0
블록 크기 보너스
+3.0
전용 오용 패널티
-4.0
중복 커버 패널티
-5.0

## Slide 27
03 보상 산출 로직 예시
입력 데이터 형태 (JSON)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
27
Oracle 또는 샘플 생성기가 data/dataset/{FAC}/{split}/{RULE_TIMEKEY}/input/ 경로에 아래 JSON을 적재합니다.
파일
필수
주요 필드 (행 단위)
discrete_arrange.json
●
EQP_ID, LOT_ID, PLAN_PROD_ATTR_VAL, OPER_ID, ST, EQP_MODEL_CD, WF_QTY, CARRIER_ID
plan.json
●
PLAN_PROD_ATTR_VAL, OPER_ID, D0_PLAN_QTY, D1_PLAN_QTY, PLAN_PRIORITY
flow.json
●
PLAN_PROD_ATTR_VAL, OPER_SEQ, OPER_ID (공정 순서)
abstract_arrange.json
●
EQP_MODEL_CD, PLAN_PROD_ATTR_VAL, OPER_ID, ST (모델-제품 적합성)
lot_master.json
○
LOT_ID, LOT_CD, TEMP (전환 그룹 판별)
tool_capacity.json
○
LOT_CD, TEMP, MAX_TOOL (동시 가공 공구 한도)
batch_info.json
○
PLAN_PROD_ATTR_VAL, OPER_ID, LOT_CD, TEMP
discrete_arrange 예시 (1행)
{"EQP_ID":"EQP001","LOT_ID":"LOT001","PLAN_PROD_ATTR_VAL":"PPK001","OPER_ID":"OPER001","ST":60,"EQP_MODEL_CD":"A","WF_QTY":1}
preprocess() 이후 env_data
sim_base_time · sim_end_minutes(1440)
eqp_ids · prod_keys · oper_ids
lots · plan · flow · proc_time_matrix
→ 시뮬레이터·Gym 환경이 공유하는 내부 상태

## Slide 28
03 보상 산출 로직 예시
스텝 보상 수식 — 항목별 정의
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
28
r_t = clip( Σ 보상항 , ±10 )
동일 셋업 +w_same_setup
직전과 제품·공정 동일 & 재공 잔존
+1.0
페이싱 w_pacing·Δ
(|ideal−eff_before| − |ideal−eff_after|) / target
+2.5
계획 달성 w_plan_hit·Δ
(gap_before − gap_after) / target
+1.0
블록 보너스 w_bulk·min(N/예산,1)
블록 시작 시에만 (Bulk-Fill)
+3.0
전환 w_conversion
LOT_CD/TEMP 셋업 변경 1회
−10.0
회피가능 전환 w_avoid·α
다른 무전환 설비가 커버 가능
−8.0×α
중복 커버 w_redundant·min(cover/need,2)
이미 덮이는 버킷 재선택
−5.0
전용 오용 w_dedication
더 전용 idle 설비가 있는데 범용이 선점
−4.0
다음 8개 보상 항목을 항목별 상세(쉬운 설명·수식·A/B·실측)로 설명한 뒤, SYM_3x3 실제 추론 트레이스를 스텝마다 State → Action → Reward(8항 전체)와 누적 간트로 보여줍니다.

## Slide 29
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 동일 셋업 (w=+1.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
29
r = w_same_setup · 1[직전 PPK·OPER 동일 & 재공 잔존]
쉬운 설명 직전과 제품(PPK)·공정(OPER)이 같으면 셋업 변경 없이 +1. 셋업을 이어 붙이라는 신호.
w +1.0
1[동일] 직전 PPK·OPER = 이번 선택
왜 필요한가 전환 비용을 피하고 같은 셋업으로 연속 가공하도록 유도.
예시 A · 블록 연속
EQP001이 직전과 동일 PPK001·OPER001로 블록 진행
1.0 · 1[PPK001→PPK001, OPER001→OPER001] = 1
결과 +1.0
예시 B · 셋업 변경
PPK001→PPK002로 LOT_CD/TEMP 전환
셋업 변경 → 1[동일]=0
결과 0
SYM_3x3 실측 — Step 4 · EQP001 → PPK001
1.0 · 1[None→PPK001, None→OPER001] = 1.0
→ = +1.00 (clip 전 항목 기여)
영향도
+1.0

## Slide 30
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 페이싱 (w=+2.5)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
30
r = w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|) / target
쉬운 설명 takt 목표선(ideal)에 실제 진척(eff)이 가까워지면 +, 멀어지면 −.
ideal target·min(t,H)/H — 지금까지 만들어야 할 이상량
eff done + 다른설비 cover — 실제+커버 진척
target 달성가능 상한(재공 한도)
왜 필요한가 계획 속도(takt)에 맞추되, 이미 다른 설비가 덮으면 pace 충족으로 봄.
예시 A · pace 개선
ideal=0.5, eff 0.3→0.5 (target=8)
2.5 · (|0.5−0.3| − |0.5−0.5|) / 8 = 2.5 · 0.2/8
결과 +0.06
예시 B · 과생산
ideal=0.5, eff 0.3→0.8 (takt 초과)
2.5 · (0.2 − 0.3) / 8
결과 −Δ
SYM_3x3 실측 — Step 1 · EQP001 → PPK001
ideal: target·min(t,H)/H = 8·0/1320 = 0.0 · eff: 0.0→1.0 (done=0, cover=0.0, wf=1) · 2.5·(0.0−1.0)/8
→ = -0.31 (clip 전 항목 기여)
영향도
+2.5

## Slide 31
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 계획 달성 (w=+1.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
31
r = w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap = max(target − done, 0)
쉬운 설명 아직 만들어야 할 양(gap)이 줄면 +. 이미 다 만들었으면 0.
gap max(target−done, 0)
target 달성가능 상한
왜 필요한가 계획 수량 달성을 직접 장려.
예시 A · gap 감소
target=8, done 0→1
1.0 · (8−7) / 8 = +0.125
결과 +0.13
예시 B · gap=0
이미 target 달성
gap_before=gap_after=0 → 0
결과 0
SYM_3x3 실측 — Step 1 · EQP001 → PPK001
gap: 8→7 (done 0→1, target=8) · 1.0·(8−7)/8
→ = +0.14 (clip 전 항목 기여)
영향도
+1.0

## Slide 32
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 블록 보너스 (w=+3.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
32
r = w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작 시에만]
쉬운 설명 블록 시작 시 N캐리어 연속 처리를 약속(commit)하면 +. 연속 2번째 LOT에는 없음.
N 커밋 블록 크기
takt 예산 horizon 내 허용 캐리어 수
w_bulk +3.0
왜 필요한가 한 설비·한 셋업으로 길게 밀어라 — Bulk-Fill 핵심.
예시 A · 블록 시작 N=8
EQP001, PPK001, takt 예산=8
3.0 · min(8/8, 1) = +3.0
결과 +3.0
예시 B · N=1
블록 없이 1캐리어만
블록 시작 아님 또는 N=1 → 0
결과 0
SYM_3x3 실측 — Step 1 · EQP001 → PPK001
3.0 · min(6 / 6, 1) = 3.0 · 1.0
→ = +3.00 (clip 전 항목 기여)
영향도
+3.0

## Slide 33
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 전환 (w=−10.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
33
r = w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 셋업 변경]
쉬운 설명 LOT_CD/TEMP 셋업이 바뀌는 전환 1회마다 −10.
w_conv −10.0
1[전환] 셋업 변경 발생
왜 필요한가 전환 = 설비 가동 손실. 근본적으로 줄이게 함.
예시 A · 전환 없음
동일 셋업 블록 연속
1[전환]=0 → 0
결과 0
예시 B · 전환 발생
PPK001→PPK002 셋업 변경
−10.0 · 1 = −10.0
결과 −10.0
SYM_3x3 실측 — 해당 항목 비발생 (0)
이 트레이스에서는 해당 항목이 발생하지 않아 0입니다. 예시 B 시나리오를 참고하세요.
영향도
-10.0

## Slide 34
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 회피가능 전환 (w=−8.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
34
r = w_avoidable · α ; α = 회피가능 비율 (0~1)
쉬운 설명 굳이 이 설비에서 바꿀 필요 없었는데 전환하면 추가 −8×α.
α 0~1 회피가능 비율 (다른 설비 커버 등)
왜 필요한가 다른 idle 설비에 맡기라는 신호.
예시 A · 전환 없음
—
전환 없음 → 0
결과 0
예시 B · 회피가능 전환
다른 설비가 PPK002를 70% 커버 가능
−8.0 · 0.7 = −5.6
결과 −5.6
SYM_3x3 실측 — 해당 항목 비발생 (0)
이 트레이스에서는 해당 항목이 발생하지 않아 0입니다. 예시 B 시나리오를 참고하세요.
영향도
-8.0

## Slide 35
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 중복 커버 (w=−5.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
35
r = w_redundant · min(cover / need, 2)
쉬운 설명 다른 설비가 이미 충분히 덮는 제품을 또 잡으면 −.
cover 다른 EQP horizon 투영 생산
need 잔여 필요량
왜 필요한가 3대가 같은 제품만 몰리는 lockstep 방지.
예시 A · cover=0
전담 제품, 다른 설비 커버 없음
cover=0 → 0
결과 0
예시 B · 중복 커버
cover/need ≈ 0.4
−5.0 · min(0.4, 2) ≈ −2.0
결과 −2.0
SYM_3x3 실측 — Step 1 · EQP001 → PPK001
cover=0.0, need=8 → 0
→ = -0.00 (clip 전 항목 기여)
영향도
-5.0

## Slide 36
03 보상 산출 로직 예시
보상 항목 — 전용 오용 (w=−4.0)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
36
r = w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
쉬운 설명 범용 설비가 전용 idle 설비도 할 수 있는 일을 가져가면 −4.
breadth 장비가 할 수 있는 제품 종류 수 — 작을수록 전용
왜 필요한가 전용 설비는 전용 제품에, 범용은 범용에.
예시 A · 전담 적합
EQP001 전담 PPK001, 더 전용 idle 없음
1[전용 오용]=0 → 0
결과 0
예시 B · 범용 오용
범용 EQP가 전용 EQP 가능 버킷 선점
−4.0 · 1 = −4.0
결과 −4.0
SYM_3x3 실측 — 해당 항목 비발생 (0)
이 트레이스에서는 해당 항목이 발생하지 않아 0입니다. 예시 B 시나리오를 참고하세요.
영향도
-4.0

## Slide 37
03 보상 산출 로직 예시
Step 1 — 블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT) (EQP001 → PPK001)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
37
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
0 분
계획 달성률
0.0%
완료 수량
0 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
3 대
obs[0] 시간
0.000
obs[3] 진척
0.000
Action (행동)
결정 설비
EQP001
버킷 PPK/OPER
PPK001 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 커밋
N=6 연속 처리 약속
remaining
5 (다음 idle마다)
배정 LOT
LOT001
유형
블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +2.83 · 누적 Σr = +2.83 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+0.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[None→PPK001, None→OPER001] = 0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·0/1320 = 0.0 · eff: 0.0→1.0 (done=0, cov…
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 8→7 (done 0→1, target=8) · 1.0·(8−7)/8
블록 보너스
+3.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
3.0 · min(6 / 6, 1) = 3.0 · 1.0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
-0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0.0, need=8 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +0.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +3.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 -0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +2.83

## Slide 38
03 보상 산출 로직 예시
Step 2 — 블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT) (EQP002 → PPK002)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
38
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
0 분
계획 달성률
4.2%
완료 수량
1 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
2 대
obs[0] 시간
0.000
obs[3] 진척
0.042
Action (행동)
결정 설비
EQP002
버킷 PPK/OPER
PPK002 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 커밋
N=6 연속 처리 약속
remaining
5 (다음 idle마다)
배정 LOT
LOT009
유형
블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +2.83 · 누적 Σr = +5.66 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+0.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[None→PPK002, None→OPER001] = 0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·0/1320 = 0.0 · eff: 0.0→1.0 (done=0, cov…
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 8→7 (done 0→1, target=8) · 1.0·(8−7)/8
블록 보너스
+3.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
3.0 · min(6 / 6, 1) = 3.0 · 1.0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
-0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0.0, need=8 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +0.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +3.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 -0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +2.83

## Slide 39
03 보상 산출 로직 예시
Step 3 — 블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT) (EQP003 → PPK003)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
39
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
0 분
계획 달성률
8.3%
완료 수량
2 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
1 대
obs[0] 시간
0.000
obs[3] 진척
0.083
Action (행동)
결정 설비
EQP003
버킷 PPK/OPER
PPK003 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 커밋
N=6 연속 처리 약속
remaining
5 (다음 idle마다)
배정 LOT
LOT017
유형
블록 시작 (N=6 커밋 · 이번 1LOT)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +2.83 · 누적 Σr = +8.49 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+0.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[None→PPK003, None→OPER001] = 0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·0/1320 = 0.0 · eff: 0.0→1.0 (done=0, cov…
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 8→7 (done 0→1, target=8) · 1.0·(8−7)/8
블록 보너스
+3.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
3.0 · min(6 / 6, 1) = 3.0 · 1.0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
-0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0.0, need=8 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +0.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +3.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 -0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +2.83

## Slide 40
03 보상 산출 로직 예시
Step 4 — 블록 연속 (LOT 2/6 · masked replay) (EQP001 → PPK001)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
40
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
0 분
계획 달성률
12.5%
완료 수량
3 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
0 대
obs[0] 시간
0.000
obs[3] 진척
0.125
Action (행동)
결정 설비
EQP001
버킷 PPK/OPER
PPK001 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 진행
LOT 2/6 추가 배정
배정 LOT
LOT004
유형
블록 연속 (LOT 2/6 · masked replay)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +0.83 · 누적 Σr = +9.32 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+1.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[None→PPK001, None→OPER001] = 1.0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·0/1320 = 0.0 · eff: 22.0→23.0 (done=1, c…
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 7→6 (done 1→2, target=8) · 1.0·(7−6)/8
블록 보너스
+0.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
블록 시작 아님 → 0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
+0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=21.0, need=7 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +1.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +0.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 +0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +0.83

## Slide 41
03 보상 산출 로직 예시
Step 6 — 블록 연속 (LOT 2/6 · masked replay) (EQP003 → PPK003)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
41
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
60 분
계획 달성률
20.8%
완료 수량
5 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
1 대
obs[0] 시간
0.125
obs[3] 진척
0.208
Action (행동)
결정 설비
EQP003
버킷 PPK/OPER
PPK003 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 진행
LOT 2/6 추가 배정
배정 LOT
LOT018
유형
블록 연속 (LOT 2/6 · masked replay)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +0.83 · 누적 Σr = +10.98 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+1.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[PPK003→PPK003, OPER001→OPER001] = 1.0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·60/1320 = 0.36 · eff: 1.0→2.0 (done=1, c…
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 7→6 (done 1→2, target=8) · 1.0·(7−6)/8
블록 보너스
+0.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
블록 시작 아님 → 0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
+0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0.0, need=7 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +1.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +0.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 +0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +0.83

## Slide 42
03 보상 산출 로직 예시
Step 8 — 블록 연속 (LOT 3/6 · masked replay) (EQP002 → PPK002)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
42
State (관측 요약)
시뮬 시각 t
120 분
계획 달성률
29.2%
완료 수량
7 / 24
전환 누적
0 회
유휴 설비
2 대
obs[0] 시간
0.250
obs[3] 진척
0.292
Action (행동)
결정 설비
EQP002
버킷 PPK/OPER
PPK002 / OPER001
블록 레벨
L=3
블록 진행
LOT 3/6 추가 배정
배정 LOT
LOT015
유형
블록 연속 (LOT 3/6 · masked replay)
연한 해칭 = N캐리어 커밋 구간 · 실선 = 스케줄 등록 LOT (스텝마다 1개씩)
Reward r = +0.83 · 누적 Σr = +12.64 · clip(Σ항, ±10)
동일 셋업
+1.00
w_same_setup · 1[동일 제품·공정 & 재공 잔존]
1.0 · 1[PPK002→PPK002, OPER001→OPER001] = 1.0
페이싱
-0.31
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|)…
ideal: target·min(t,H)/H = 8·120/1320 = 0.73 · eff: 2.0→3.0 (done=2, …
계획 달성
+0.14
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap…
gap: 6→5 (done 2→3, target=8) · 1.0·(6−5)/8
블록 보너스
+0.00
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작]
블록 시작 아님 → 0
전환
+0.00
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 전환]
-10.0 · 1[전환 없음] = 0
회피가능 전환
+0.00
w_avoidable · α (α=회피가능 비율)
전환 없음 또는 회피 불가 → 0
중복 커버
+0.00
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0.0, need=6 → 0
전용 오용
+0.00
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
더 전용 idle 설비 없음 → 0
합산 동일 셋업 +1.00 + 페이싱 -0.31 + 계획 달성 +0.14 + 블록 보너스 +0.00 + 전환 +0.00 + 회피가능 전환 +0.00 + 중복 커버 +0.00 + 전용 오용 +0.00 → r = +0.83

## Slide 43
03 보상 산출 로직 예시
대표 시나리오 — 바람직 vs 지양 결정 (전체 항목)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
43
검증 데이터(3설비·3제품·각 8캐리어, takt 예산 8) 기준, 대표 결정 두 가지의 보상 계산입니다.
예시 A · 전담 블록 시작 (바람직)
상황 EQP001이 직전과 같은 PPK001을 블록 크기 8(=takt 예산 전량)로 커밋, 다른 설비가 덮지 않는 제품
동일 셋업
w_same_setup · 1[직전 PPK·OPER 동일 & 재공 잔존]
1.0 · 1[PPK001→PPK001, OPER001→OPER001] = 1
+1.0
페이싱
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|) / target
2.5 · (|0.5−0.3| − |0.5−0.5|) / 8 = 2.5 · 0.2/8
+0.06
계획 달성
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap = max(target − done, 0)
1.0 · (8−7) / 8 = +0.125
+0.13
블록 보너스
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작 시에만]
3.0 · min(8/8, 1) = +3.0
+3.0
전환
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 셋업 변경]
1[전환]=0 → 0
0
회피가능 전환
w_avoidable · α ; α = 회피가능 비율 (0~1)
전환 없음 → 0
0
중복 커버
w_redundant · min(cover / need, 2)
cover=0 → 0
0
전용 오용
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
1[전용 오용]=0 → 0
0
합계 ≈ +4~+6 수준의 강한 양(+) 보상
→ 같은 셋업으로 길게 점유하는 행동을 강화
예시 B · 회피가능 전환 (지양)
상황 EQP가 PPK001→PPK002로 셋업을 바꿔 1캐리어만 처리. 다른 무전환 설비가 PPK002를 70% 커버 가능
동일 셋업
w_same_setup · 1[직전 PPK·OPER 동일 & 재공 잔존]
셋업 변경 → 1[동일]=0
0
페이싱
w_pacing · (|ideal − eff_before| − |ideal − eff_after|) / target
2.5 · (0.2 − 0.3) / 8
−Δ
계획 달성
w_plan_hit · (gap_before − gap_after) / target ; gap = max(target − done, 0)
gap_before=gap_after=0 → 0
0
블록 보너스
w_bulk · min(N / takt예산, 1) [블록 시작 시에만]
블록 시작 아님 또는 N=1 → 0
0
전환
w_conversion · 1[LOT_CD/TEMP 셋업 변경]
−10.0 · 1 = −10.0
−10.0
회피가능 전환
w_avoidable · α ; α = 회피가능 비율 (0~1)
−8.0 · 0.7 = −5.6
−5.6
중복 커버
w_redundant · min(cover / need, 2)
−5.0 · min(0.4, 2) ≈ −2.0
−2.0
전용 오용
w_dedication_misuse · 1[더 전용 idle 설비 존재]
−4.0 · 1 = −4.0
−4.0
합계 ≈ −20 수준의 강한 음(−) 보상
→ 불필요한 셋업 변경을 강하게 억제
학습 결과 정책은 "전담 블록은 키우고, 회피가능한 전환은 피한다"는 행동을 자연스럽게 획득합니다.

## Slide 44
03 보상 산출 로직 예시
스텝별 요약 — SYM_3x3 트레이스
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
44
학습 모델을 SYM_3x3(3설비·각 8캐리어, takt 예산 8)에 결정론적 추론한 실제 첫 8스텝의 상태·보상 변화입니다.
스텝
t(분)
결정 (EQP → PPK)
행동 유형
달성률
보상 r
누적 Σr
1
0
EQP001 → PPK001
블록 시작 (N=8)
0%
+2.83
2.83
2
0
EQP002 → PPK002
블록 시작 (N=8)
4%
+2.83
5.66
3
0
EQP003 → PPK003
블록 시작 (N=8)
8%
+2.83
8.49
4
0
EQP001 → PPK001
블록 연속
12%
+0.83
9.32
5
60
EQP002 → PPK002
블록 연속
17%
+0.83
10.15
6
60
EQP003 → PPK003
블록 연속
21%
+0.83
10.98
7
60
EQP001 → PPK001
블록 연속
25%
+0.83
11.81
8
120
EQP002 → PPK002
블록 연속
29%
+0.83
12.64
관찰 스텝 1~3은 각 설비 전담 블록 시작(보상 큼), 4~8은 같은 셋업 연속. 상세 State/Action/Reward·간트는 슬라이드 12~17 참고.
스텝 보상 식 r_t = w_same_setup·1[동일셋업] + w_pacing·(|ideal−eff_before| − |ideal−eff_after|)/target + w_plan_hit·(gap_before − gap_after)/target + [블록 시작 시] Δblock
Δblock = w_bulk_block_bonus·min(N/예산,1) + w_dedication_misuse·1[전용오용] + w_redundant_cover·min(cover/need, 2) | 전환 발생 시 + w_conversion + w_avoidable_conversion·avoidable
스텝 1 · 블록 시작 (EQP001→PPK001, N=8)
블록보너스 3.0·(8/8)=+3.00 · 페이싱 −0.31 · 계획 +0.13 → r = +2.83
스텝 4 · 블록 연속 (EQP001→PPK001)
동일셋업 +1.00 · 페이싱 −0.30 · 계획 +0.13 (블록보너스 없음) → r = +0.83

## Slide 45
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
검증 설계 — CONV_BENCH 데이터셋
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
45
전환 비용이 생산 수량 손실로 1:1 환산되도록 설계한 직관형 검증 데이터셋입니다.
설비 / 제품
3 설비 × 3 제품(PPK)
동일 성능 A모델 3대, 제품별 LOT_CD 상이
재공 / 계획
제품당 8캐리어 = 24
계획도 제품당 8 (총 24캐리어)
시간 파라미터
ST=60 · 전환=60 · 8h
설비당 480/60 = 8캐리어 처리 가능
배정 난이도
홈 LOT 혼합 배치
단순 규칙은 전환 불가피, 전략적 선택만 전담 달성
이론적 최적해
설비별 1제품 전담 → 전환 0회
EQP001 → PPK001 (8캐리어)
EQP002 → PPK002 (8캐리어)
EQP003 → PPK003 (8캐리어)
생산 24 · 전환 0 · 가동률 100%
전환 → 손실 환산표
전환 횟수
생산 수량
손실
0 회
24 개
0
2 회
22 개
−2
6 회
18 개
−6
동일 시뮬레이터·동일 데이터에서 세 알고리즘을 실행해 KPI를 직접 비교합니다.

## Slide 46
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
KPI 비교 결과 (CONV_BENCH)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
46
KPI 지표
Earliest-ST
(단순 규칙)
Min-Progress
(휴리스틱)
Bulk-Fill PPO
(학습 모델)
생산 수량 (최대 24)
18 개
24 개
24 개
전환 횟수 (낮을수록 우수)
6 회
0 회
0 회
전환 손실 캐리어
−6 개
−0 개
−0 개
설비 가동률
75 %
100 %
100 %
제품 전담 설비
0 / 3
3 / 3
3 / 3
최적해 도달
미달
달성
달성
Bulk-Fill PPO는 학습만으로 최고 휴리스틱과 동일한 이론적 최적해(생산 24·전환 0)에 도달했으며, 단순 규칙 대비 모든 지표에서 우위입니다.

## Slide 47
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
효과성 검증 — 정량 비교
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
47
Chart: 생산 수량 (개, 최대 24)
| Earliest-ST | Min-Progress | Bulk-Fill PPO
생산 수량 | 18 | 24 | 24
Chart: 전환 횟수 (회, 낮을수록 우수)
| Earliest-ST | Min-Progress | Bulk-Fill PPO
전환 횟수 | 6 | 0 | 0
학습 모델 효과
+6 개
단순 규칙 대비 생산량 (+33%)
−6 회
전환을 전량 제거 (6→0)
+25%p
가동률 75%→100%
3 / 3
제품 전담 설비 달성
효과성 결론
Bulk-Fill PPO는 별도 규칙 주입 없이 학습만으로 이론적 최적해에 도달했으며, 단순 규칙 대비 생산량 +33% · 전환 100% 제거 · 가동률 +25%p 의 개선을 입증했습니다.

## Slide 48
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
대표 벤치마크 8종 — 무엇을 검증하는가
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
48
단순 휴리스틱이 쉽게 풀 수 없는 비대칭·제약 시나리오를 4개 카테고리로 구성해, 알고리즘의 실제 변별력을 측정합니다.
SYM_3x3
대칭 기준
3설비 × 3제품 · 24캐리어 · ST 60분 · 전환 60분
검증 기본 전담 최적해 도달 (대조군)
SYM_5x5
대칭 기준
5설비 × 5제품 · 30캐리어 · ST 48분 · 전환 48분
검증 규모 확장 시 전담 유지
OVER_5p3
제품 과잉
3설비 × 5제품 · 20캐리어 · ST 60분 · 전환 60분
검증 불가피한 전환을 최소 횟수로 묶기
OVER_7p4
제품 과잉
4설비 × 7제품 · 28캐리어 · ST 45분 · 전환 45분
검증 다수 제품 분배 + 전환 최소화
LOAD_skew
부하 불균등
4설비 × 4제품 · 30캐리어 · ST 60분 · 전환 60분
검증 물량 편중에서의 균형 배분
LOAD_stmix
부하 불균등
4설비 × 4제품 · 32캐리어 · ST 30~90분 · 전환 60분
검증 처리시간 이질성 하의 효율 배분
CONV_x2
전환 과중
4설비 × 4제품 · 24캐리어 · ST 45분 · 전환 90분
검증 큰 전환비용 하의 전담 가치
CONV_x3
전환 과중
3설비 × 5제품 · 20캐리어 · ST 40분 · 전환 120분
검증 전환 과중 + 제품 과잉 복합
대칭 기준은 전담만으로 최적이라 대조군이며, 나머지 6종은 전환이 불가피하거나 부하가 불균등해 배정 전략에 따라 결과가 갈립니다.

## Slide 49
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
벤치마크 8종 KPI 비교 — 난이도별 결과
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
49
8종 데이터셋에 단일 Bulk-Fill 모델을 공동 학습 후 평가. 표기 = 생산 / 전환 (생산 많고 전환 적을수록 우수).
벤치마크
카테고리
Earliest-ST
생산 / 전환
Min-Progress
생산 / 전환
Bulk-Fill
생산 / 전환
SYM_3x3
대칭 기준
18/24 · 6
24/24 · 0
24/24 · 0
SYM_5x5
대칭 기준
18/30 · 20
30/30 · 0
30/30 · 0
OVER_5p3
제품 과잉
15/20 · 12
14/20 · 14
18/20 · 7
OVER_7p4
제품 과잉
20/28 · 24
21/28 · 23
28/28 · 12
LOAD_skew
부하 불균등
22/30 · 12
21/30 · 12
26/30 · 2
LOAD_stmix
부하 불균등
24/32 · 12
22/32 · 13
27/32 · 6
CONV_x2
전환 과중
12/24 · 12
24/24 · 0
24/24 · 0
CONV_x3
전환 과중
12/20 · 12
12/20 · 14
18/20 · 7
대칭(SYM·CONV_x2)에선 Bulk-Fill = Min-Progress(둘 다 최적), 제품 과잉·부하 불균등·전환 과중에선 Bulk-Fill가 Min-Progress를 크게 앞섭니다 (녹색=BF 우위/동률, 주황=열위).

## Slide 50
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
종합 집계 — 어려운 케이스일수록 학습 모델이 우위
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
50
Chart: 8종 종합 — 생산률 · 평균 가동률
| Earliest-ST | Min-Progress | Bulk-Fill
생산률(%) | 67.8 | 80.8 | 93.8
평균 가동률(%) | 57.1 | 71.1 | 81.3
종합 집계 (8종 합산)
지표
Earliest
Bulk-Fill
Min-Prog
총 생산률
68%
94%
81%
총 전환
110
34
76
평균 가동률
57%
81%
71%
전량 생산
0/8
4/8
3/8
전담 달성률
0%
60%
47%
핵심 발견
쉬운 대칭 케이스에선 휴리스틱과 동등하지만, 전환이 불가피한 현실적 케이스에서 Bulk-Fill가 생산률 94% vs 81%(Min-Progress) · 전환 34 vs 76 으로 명확히 앞섭니다. 단순 휴리스틱은 전환을 남발해 캐리어를 잃습니다.

## Slide 51
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
간트 비교 ① 제품 과잉 (3설비·5제품)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
51
결과 요약
Earliest-ST
생산 15/20 · 전환 12회
Min-Progress
생산 14/20 · 전환 14회
Bulk-Fill
생산 18/20 · 전환 7회
3설비가 5제품을 처리해 전환이 불가피한 케이스.
Earliest·Min-Progress는 제품을 자주 바꿔 전환(빗금)이 빈발, 시간 내 캐리어를 잃습니다.
Bulk-Fill는 같은 제품을 길게 묶어 전환을 최소화하고 전량을 생산합니다.

## Slide 52
04 알고리즘 KPI 비교 및 효과성 검증
간트 비교 ② 부하 불균등 (계획 14·8·4·4)
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
52
결과 요약
Earliest-ST
생산 22/30 · 전환 12회
Min-Progress
생산 21/30 · 전환 12회
Bulk-Fill
생산 26/30 · 전환 2회
제품별 물량이 14·8·4·4로 편중된 케이스.
휴리스틱은 진행률만 보고 분배해 전환이 누적됩니다.
Bulk-Fill는 물량 많은 제품에 설비를 전담 배치해 전환 2회로 최소화합니다.

## Slide 53
CONCLUSION
결론 및 기대 효과
Bulk-Fill 강화학습 기반 설비 스케줄링
53
핵심 성과
기대 효과 및 향후 과제
검증된 성과
8종 벤치마크 종합 생산률 94%로 휴리스틱(81%)을 능가, 전환 76→34회 감소.
확장성
더 많은 설비·제품·다단 공정으로 데이터 교체만으로 확장 적용 가능.
변별력 있는 검증
전환이 불가피한 제품 과잉·부하 불균등 케이스에서 학습 모델의 우위를 입증.
운영 적용
전환 비용·계획·재공 제약을 함께 고려한 일배치 의사결정 지원.
구조적 강점
벌크 점유 + 행동 마스킹으로 전환을 근본적으로 억제하고 학습을 안정화.
향후 과제
실데이터 적용·보상 가중치 튜닝·다공정 흐름 균형의 추가 검증.
강화학습 기반 Bulk-Fill 스케줄링 — 전환 최소화와 계획 추종을 동시에 달성하는 검증된 의사결정 모델